PROTOKOŁY KRYPTOGRAFICZNE

Protokół - szereg kroków, obejmujących dwie lub więcej stron, podejmowanych w celu realizacji zadania.

# Własności protokołów

- Każdy użytkownik protokołu musi go znać i kolejno wykonywać wszystkie kroki.

- Każdy użytkownik musi zgodzić się na jego stosowanie.

- Protokół musi być nie mylący; każdy krok powinien być dobrze zdefiniowany i nie może wystąpić jakakolwiek szansa na nieporozumienie.

- Protokół musi być kompletny; dla każdej możliwej sytuacji musi być podany odpowiedni sposób postępowania.

## Protokół kryptograficzny - protokół wykorzystujący kryptografię (algorytmy kryptograficzne).

Strony uczestniczące w protokole mogą być bezwarunkowo ufającymi sobie osobami, albo być całkowicie nie ufającymi sobie adwersarzami.

Stosowanie protokołu kryptograficznego przekracza zwykle ramy zapewnienia poufności (tajności).

# Cele stosowania protokołów

- Strony uczestniczące w protokole dzielą się częścią swoich tajemnic.

2. Wspólnie generują liczbę losową (klucz kryptograficzny).

- Przekonują się wzajemnie do swojej tożsamości.

- Podpisują jednocześnie umowę.

Stosowanie protokołów kryptograficznych umożliwia współpracę całkowicie nie ufających sobie stron w obrębie sieci komputerowej.

Protokoły formalizują zachowania poszczególnych stron. Oddzielają także wykonywanie zadań od środków, za pomocą których zadania te są wykonywane (zastosowanego sprzętu, rodzaju implementacji, itp.).

##### TYPY PROTOKOŁÓW

## Protokoły arbitrażowe

Protokoły, w których uczestniczy trzecia strona – arbiter.

Jest to osoba niezainteresowana, obdarzona zaufaniem, będąca stroną w protokole, niezbędna do jego zakończenia.

## T

A									B

## Protokoły rozjemcze

### Wpierw wykonujemy protokół niearbitrażowy z udziałem dwóch stron. Protokół rozjemczy wykonywany jest jedynie w wyjątkowych okolicznościach – wtedy, kiedy toczy się spór. Arbiter biorący udział w protokole rozjemczym rozjemczym nazywany jest sędzią. 
W przeciwieństwie do arbitra nie jest on zatrudniony w każdym protokole. Jego zadaniem jest wydanie orzeczenia, czy dany protokół (np. transakcja finansowa) został wykonany uczciwie.

A			B					T

Protokoły samowymuszające

Uczestniczą tylko dwie strony. Protokół jest tak zbudowany, że dowolne spory nie mogą w nim wystąpić. Jeżeli jedna ze stron oszukuje. To druga strona natychmiast ten fakt wykrywa i protokół nie jest dalej realizowany. Protokół samowymuszający jest najlepszym typem protokołu. Nie ma niestety protokołów samowymuszających odpowiednich na każdą sytuację.

A									B

##### ŁAMANIE PROTOKOŁÓW

Zakładamy, że algorytmy i techniki kryptograficzne zastosowane w danym protokole są bezpieczne.

## Atak bierny

Przeciwnik nie będący stroną w protokole podsłuchuje wiadomości przekazywane w czasie realizacji protokołu i na tej podstawie próbuje wydobyć informacje jawne.

Odpowiada to łamaniu szyfru ze znanym tylko szyfrogramem.

## Atak czynny

### Przeciwnik w celu uzyskania korzyści stara się:

### wprowadzić do protokołu nowe komunikaty,

### usunąć istniejące komunikaty,

### podstawić inne komunikaty w miejsce istniejących,

### zniszczyć kanał łączności,

### zmienić informacje przechowywane w komputerze.

### Łamanie czynne jest bardziej groźne, szczególnie w protokołach, w których odmienne strony niekoniecznie sobie ufają. Napastnik może być legalnym użytkownikiem systemu, może być nawet jedną ze stron uczestniczących w protokole. Ten typ napastnika nazywamy oszustem.

Bierni oszuści realizują protokół, ale jednocześnie próbują wydobyć z niego więcej wiadomości niż potrzebują do swojego działania.

Aktywni oszuści przerywają protokół w miarę postępu w próbach oszustwa. Protokoły powinny być odporne na oszustwa bierne 
i umożliwiające ewentualne wykrycie przez legalnych użytkowników wystąpienia oszustwa aktywnego.

# USŁUGI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ INFORMACJI

POUFNOŚĆ (Confidentiality)

A									B

## C

INTEGRALNOŚĆ DANYCH (Data Integrity)

A									B

## C

UWIERZYTELNIENE (Authentication)

Nadawcy (of the Sender)

A									B

## C

Odbiorcy (of the Receiver)

A									B

## C

Wzajemne (Mutual)

NIEZAPRZECZALNOŚĆ (Non-repudiation)

Zastosowanie: 		zawieranie umów

### Sposób realizacji: 	podpis cyfrowy

##### CELE OCHRONY INFORMACJI

| Prywatność i poufność | utrzymywanie informacji w tajemnicy dla wszystkich poza uprawnionymi |
| --- | --- |
| Integralność danych | zapewnienie niezmienności informacji w nieuprawniony lub nieznany sposób |
| Uwierzytelnienie lub identyfikacja strony | potwierdzenie tożsamości strony (osoby, terminala komputerowego karty kredytowej, itd.) |
| Uwierzytelnienie wiadomości | potwierdzenie źródła informacji; uwierzytelnienie oryginalności danych |
| Podpis | związanie informacji ze stroną |
| Autoryzacja | zakomunikowanie drugiej stronie oficjalnego potwierdzenia bycia lub robienia czegoś |
| Walidacja | czasowa autoryzacja użycia lub modyfikacji informacji lub zasobów |
| Kontrola dostępu | ograniczenie dostępu do zasobów lub uprzywilejowanych obiektów |
| Certyfikacja | oznaczenie (potwierdzenie autentyczności) informacji przez zaufaną stronę |
| Znaczniki czasu | zapisanie czasu utworzenia lub istnienia informacji |
| Świadectwo | weryfikacja utworzenia lub istnienia informacji przez stronę nie będącą jej twórcą |
| Pokwitowanie | uznanie, że informację otrzymano |
| Zatwierdzenie | uznanie, że usługę wykonano |
| Posiadanie | prawo strony do użycia lub przesłania zasobów do innych |
| Anonimowość | ukrycie tożsamości strony biorącej udział w wymianie |
| Niezaprzeczalność | zabezpieczenie przed zaprzeczeniem poprzednich zobowiązań lub działań |
| Unieważnienie | cofnięcie certyfikacji lub autoryzacji |

##### ZAGROŻENIA I USŁUGI OCHRONY INFORMACJI

| Usługa Zagrożenie | Integralność zawartości | Integralność sekwencji | Uwierzytelnienie nadawcy | Niezaprzeczalność nadania | Poufność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modyfikacja zawartości | X |  | X | X |  |
| Wprowadzanie fałszywych wiadomości |  |  | X | X |  |
| Zduplikowanie wiadomości lub jej przejęcie i opóźniona transmisja |  | X |  |  |  |
| Skasowanie wiadomości |  | X |  |  |  |
| Zaprzeczenie wysłania lub odebrania wiadomości |  |  |  | X |  |
| Nieuprawniony odczyt zawartości wiadomości |  |  |  |  | X |

##### REALIZACJA USŁUG OCHRONY INFORMCJI

Poufność i prywatność  poprzez szyfrowanie

Kryptosystemy klasyczne (symetryczne) np. DES

wspólny klucz KAB					wspólny klucz KAB

A									 B

poufność i uwierzytelnienie

Kryptosystemy klucza publicznego (asymetryczne) np. RSA

klucz publiczny PB					klucz prywatny SB

poufność

A									B

## niezaprzeczalność

klucz prywatny SA					klucz publiczny PA

Podstawowe narzędzie używane w ochronie informacji:

Podpis cyfrowy – protokół kryptograficzny mogący realizować wiele usług kryptograficznych m.in.:

- uwierzytelnienie,

- integrację danych,

- niezaprzeczalność

Podstawowym zastosowaniem podpisów cyfrowych jest certyfikowanie kluczy publicznych w dużych sieciach. Certyfikację rozumiemy tu jako związanie przez Zaufaną Trzecią Stronę (Third Trusted Party TTP) tożsamości użytkownika z jego kluczem publicznym, w taki sposób, że później inni użytkownicy (strony) mogą uwierzytelnić ten klucz publiczny bez pomocy TTP.

#### PODPIS CYFROWY

| Podpis ręczny | Podpis cyfrowy |
| --- | --- |
| Cechy wspólne |
| Przypisany jednej osobie Niemożliwy do podrobienia Uniemożliwiający wyparcie się go przez autora Łatwy do weryfikacji przez osobę niezależną Łatwy do wygenerowania |
| Różnice |
| Związany nierozłącznie z dokumentem Taki sam dla wszystkich dokumentów Tylko na ostatniej stronie dokumentu | Może być składowany i transmitowany niezależnie od dokumentu Jest funkcją dokumentu Obejmuje cały dokument |

Schemat ogólny:

A								B

h’’(M’)

Podpis cyfrowy dA(h(M))	    h’(M)

Weryfikacja podpisu

pod wiadomością M

PODPIS CYFROWY - SCHEMAT RSA

A

B

NIE

TAK

PODPIS CYFROWY - SCHEMAT ELGAMALA

A

B

NIE

TAK

PODPIS CYFROWY - SCHEMAT DSA

DSA (Digital Signature Algorithm)

DSS (Digital Signature Standard)

A

B

NIE

TAK

##### INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Realizowana przez dołączenie wartości kontrolnej np:

- sumy kontrolne (np. bity parzystości)

- CRC (Cyclic Redundancy Codes)

- kody korekcyjno-detekcyjne

- jednokierunkowe funkcje skrótu zwane tutaj kodami wykrycia manipulacji (Manipualtion Detection Codes MDC)

Tylko funkcja MAC (Message Authentication Codes)

tajny klucz

kanał jawny

MDC + szyfrowanie

tajny klucz

kanał jawny

MDC + bezpieczny kanał

##### kanał bezpieczny

##### kanał jawny

##### IDENTYFIKACJA (UWIERZYTELNIENIE)

Cel: potwierdzenie tożsamości jednej strony A wobec drugiej B, tak aby informacje przesłane drugiej stronie B nie pozwoliły jej później „odgrywać” roli (podszywać się) pod pierwszą A.

Słabe uwierzytelnienie:	Hasła

- nieszyfrowane (plik systemowy read- i write-protected),

- „szyfrowane” pliki haseł (zastosowanie funkcji jednokierunkowych)

znany atak: atak słownikowy

Pośrednie: 	Hasła jednokrotne

Każde hasło używane jest tylko raz. Hasło następnego uwierzytelnienie generowane jest na podstawie poprzedniego.

Przykład:  Algorytm haseł jednokrotnych Lamporta bazujący na funkcji jednokierunkowej

Mocne uwierzytelnienie:	Identyfikacja typu wyzwanie-odpowiedź (challenge-response identification)

Protokół challenge-and-response:

- Bob wybiera “wyzwanie” x (64 bitowy ciąg) i wysyła go do Alicji;

- Alicja oblicza:

y = ek (x)

- Bob oblicza:

y’ = ek (x)

i weryfikuje y’ = y.

Przykład:

ek (x) = x101379 mod 167653

wyzwanie x =77835, odpowiedź y = 100369

ALGORYTM IDENTYFIKACJI SCHNORRA

Algorytm wymaga strony zaufanej (Trusted Authority TA).

TA wybiera następujące parametry:

- p – duża liczba pierwsza (p > 2512)

- q – duży dzielnik pierwszy liczby p-1 (q > 2140)

- ( ( Zp* rządu q

- parametr bezpieczeństwa t (q > 2t) (praktycznie t=40 wystarcza)

- algorytm podpisu cyfrowego sigTA i weryfikacji verTA

- funkcję skrótu (zawsze przed podpisem)

Certyfikat dla Alicji:

- TA zbiera dane identyfikacyjne Alicji (akt urodzenia, paszport, itd.) i tworzy ciąg ID(Alicji)

- Alicja wybiera w tajemnicy losowy wykładnik a (0 ( a ( q-1), oblicza:

v = (-a mod p

i przekazuje v do TA.

- TA generuje podpis:

s = sigTA (ID(Alicji),v)

i przekazuje Alicji jej certyfikat:

C(Alicji) = (ID(Alicji), v, s)

Algorytm identyfikacji:

- Alicja wybiera losowo liczbę k (0 ( k ( q-1) i wylicza:

( = (-k mod p

- Alicja wysyła swój certyfikat C(Alicji) i ( do Boba

- Bob weryfikuje podpis TA poprzez sprawdzenie:

verTA(ID(Alicji), v, s) = true

- Bob wybiera losowo liczbę r (1 ( r ( 2t) i przekazuje ją Alicji

- Alicja oblicza:

y = k +ar mod q

i przekazuje y Bobowi

- Bob sprawdza czy:

( ( (yvr mod p

Inne algorytmy: Okamoto, Guillou-Quisquater, z wiedzą zerową.

NIEZAPRZECZALNOŚĆ

nadania:

dołączenie podpisu cyfrowego będącego funkcją nadawanej wiadomości i klucza prywatnego nadawcy

odbioru:

nadanie wiadomości potwierdzającej odbiór, zawierającej podpis cyfrowy, będący funkcją odebranej wiadomości i klucza prywatnego odbiorcy.

Niezaprzeczalność przy użyciu algorytmów symetrycznych

Zaufana trzecia strona (TTP)

1. h(M) | MAC(h(M))

5. PON | MACb(PON)

2. POO | MACa(POO)

4. POO | MACb(POO)

Nadawca									 Odbiorca

3. M | h(M) | POO

MAC – kod uwierzytelniający wiadomość (Message Authentication Code)

POO – dowód nadania (Proof of Origin)

PON – znacznik poprawności podpisu (Positive or Negative)

h(M) – skrót wiadomości M

a – klucz dzielony między nadawcą i TTP

b – klucz dzielony między odbiorcą i TTP

Konstrukcja POO:

H(M) | MACx(h(M))

gdzie x – tajny klucz znany tylko TTP

DYSTRYBUCJA KLUCZY

Indywidualna wymiana kluczy

- użytkownicy we własnym zakresie dbają o dystrybucję kluczy

- system dla dwóch użytkowników

Model PGP

- użytkownicy sieci wzajemnie certyfikują własne klucze

- system dla rodziny i przyjaciół (friends and family)

Urzędy certyfikujące (Certification Authority CA)

- oparty o hierarchicznie ułożone urzędy ds. certyfikatów

- umożliwia unieważnianie certyfikatów

- dzięki sformalizowanej dystrybucji kluczy wygodny dla instytucji

klucz publiczny PA + dane osobowe

A									      CA

Certyfikat(A)

# Text boxes

DOWÓD

DOWÓD

Nadana wiadomość M

Odebrana wiadomość M’

Funkcja skrótu h

Funkcja skrótu h

dA

eA

h’ = h’’

dokument M

Klucz publiczny (e, N)

h’(M) = Se mod N

h’(M) = h(M’) ?

h(M’)

h(M)

s = h(M)d mod N

Klucz prywatny (d, N)

dokument M’

s

S

Podpis nieważny

Podpis  ważny

r,s

dokument M

h(M)

Klucz prywatny (p, g, x)

losowe k

r = gk mod p

s = (k-1(h(M)-xr)) mod p-1

R, S

yR = gh(M’) mod p ?

Klucz publiczny (p, g, y)

h(M’)

dokument M’

dokument M

Podpis nieważny

Podpis  ważny

r,s

h(M)

losowe k

r = (gk mod p) mod q

s = (k-1(h(M)-xr)) mod q

Klucz prywatny (p, q, g, x)

R, S

h(M’)

dokument M’

Klucz publiczny (p, q, g, y)

w = s-1 mod q

u1 = h(M’)w mod q

u2 = Rw mod q

v = (gu1yu2 mod p) mod q

Podpis nieważny

Podpis  ważny

v = R ?

wiadomość

## MAC

wiadomość

Algorytm MAC

Algorytm MDC

Algorytm MDC

## MAC

wiadomość

wiadomość

## MDC

wiadomość

wiadomość

## MDC

Algorytm szyfrujący

CertA

Zaświadcza, się że A jest pełnoprawnym użytkownikiem sieci.

Korzysta z klucza publicznego PA.

Certyfikat jest ważny 12 miesięcy od daty  wystawienia.

Data wystawienia certyfikatu:

12.01.2000 					     CA